Технические характеристики свободнолетающих моделей.

- Технические характеристики планеров:

| Технические характеристики, формула РФ. | Класс моделей. |
| --- | --- |
| Формула FAI |  |  | F-1-H | F-1-A |
| Формула РФ | Схема-тические | Метательные | А-1 |  |
| Максимальная площадь несущей поверхности (дм2 ) | 14 | --- | 18 | 32-34 |
| Минимальный вес (г.) | 110 | --- | 220 | 410 |
| Максимальная длина леера в 50 м. под нагрузкой (кг.) | 1 | --- | 2 | 5 |
| Максимальная нагрузка (г/дм2) | --- | --- | --- | 50 |
| Габаритные размеры (мм.) | --- | 600х600 | --- |  |
| Обшивка несущих поверхностей | односторонняя | --- | --- | --- |
| Количество зачётных полётов (туров) | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Максимальное время зачётного полёта (сек.) | 120 | 30 | 120 | 180 |
| Количество моделей, которое может заявить участник | 3 | 3 | 3 | 3 |

- Технические характеристики резиномоторных моделей.

| Технические характеристики, (формула). | Класс моделей. |
| --- | --- |
| Формула FAI |  | F-1-G |  | F-1-B |
| Формула РФ | Схема-тические |  | В-1 |  |
| Максимальная площадь несущих поверхностей (дм2) | 12 | --- | --- | 17-19 |
| Минимальный вес модели без мотора (г.) | 90 | 70 | 100 | 190 |
| Максимальный вес смазанного мотора (г.) | 20 | 10 | 25 | 30 |
| Максимальная нагрузка (г/дм2) | --- | --- | --- | 50 |
| Обшивка несущих поверхностей | односторонняя | --- | --- | --- |
| Количество зачётных полётов (туров) | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Максимальное время зачётного полёта (сек.) | 120 | 120 | 120 | 180 |
| Количество моделей, которое может заявить участник | 3 | 3 | 3 | 3 |

- Технические характеристики таймерных моделей.

| Технические характеристики, (формула). | Класс моделей. |
| --- | --- |
| Формула FAI | 1/2А |  |  |  | F-1-С |
| Формула РФ | F-1-J | F-1-P | С-1-Д | С-1 |  |
| Максимальный рабочий объем двигателя, двигателей (см2) | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Тип двигателя | --- | --- | Дизельн | --- | --- |
| Минимальный вес без топлива (г.) | 160 | 170 | --- | --- | 300 |
| Максимальная продолжительность работы двигателя (с момента выпуска модели из рук участника) | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| Минимальная нагрузка (г/дм2) | --- | --- | --- | --- | 20 |
| Максимальная нагрузка (г/дм2) | --- | --- | --- | --- | 50 |
| Размах крыла (не более мм.) | --- | 1500 | --- | --- | --- |
| Состав топлива | Стандарт | Любое | Любое | Стандарт | Стандарт |
| Количество зачётных полётов (туров) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Максимальное время зачётного полёта (сек.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 |
| Количество моделей, которое может заявить участник | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |